## Slide 1: КРИТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СТОЯЧИХ ВОЛН ЯДЕРНОГО ГОРЕНИЯ
Национальный научный центр “Харьковский физико-технический институт”
Научно-технический комплекс “Ядерный топливный цикл”
Центр проектирования активных зон, 61108, Харьков, Украина
ЛЕЛЕКО Ю.Я., ГАНН В.В.
e-mail: makswell.com@gmail.com
gann@kipt.kharkov.ua
ХV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» (Харьков, ХНУ им. В. Н. Каразина, 13-15 ноября 2019 г. )

## Slide 2
Введение
  В работе изложена теория стоячих волн ядерного горения в реакторах, имеющих плоскую, цилиндрическую или сферическую форму активной зоны. Получены простые решения уравнений для нейтронного потока, флюенса и концентраций изотопов урана и плутония в стоячих волнах ядерного горения с различной симметрией.
  Исследованы границы устойчивости стоячих волн ядерного горения. Установлено, что для волн с различными симметриями существует одно минимальное значение флюенса нейтронов в выгружаемом топливе.
  Показано наличие критических размеров стоячих волн, меньше кото-рых волна не существует. Получены аналитические выражения для минимальных размеров стоячих волн плоской, цилиндрической и сферической формы.

## Slide 3: 1. Одномерная бегущая волна горения
Принцип работы реактора на бегущей волне
U-238
Ф
n + 238U = 239U
239U  239Np  239Pu
Pu-239
(239Np)
(238U)
(239Pu)
Gann V. V., Gann A. V. (NPAE-Kyiv2012)

## Slide 4
2. Одномерная стоячая волна горения
1) Простейший пример стоячей волны горения мы получим, перейдя в подвижную систему координат, движущуюся вместе с волной.
Решение для стоячей волны в этом случае получается из известных формул для бегущей волны простым преобразованием координат.

## Slide 5: 3. Критический размер одномерной стоячей волны
Уравнения в движущейся системе координат
На Рис. сплошными линиями изображены зависимости размеров стоячих волн d1/2 (диаметр волны на половине её высоты) от величины максимального флюенса φ0 в материалах с β = 1 и β = 2 при одинаковых значениях параметра c = 10.
Критические размеры стоячих волн в зависимости от параметров материала. Из Рис. видно, что подбором значения параметра с можно существенно уменьшить максимальный флюенс φ0 и геометрические размеры стоячей волны горения d1/2 по сравнению с аналогичными параметрами бегущей волны.

## Slide 6
4. Цилиндрическая и сферическая бегущая волна ядерного горения
U-238
Прямым моделированием в MCNPX показано, что бегущие волны ядерного горения могут существовать в цилиндрической и сферической симметрии
Ядерное горение распространяется радиально от оси к стенкам цилиндра реактора. Образуя цилиндрическую бегущую волну горения.
В режиме бегущей сферической волны ядерное горение начинается в центральной области активной зоны, содержащей обогащенный уран. Когда концентрация Pu-239 в U-238 становится достаточно высокой, тогда появляется сферическая волна горения

## Slide 7: 5. Критический размер цилиндрической стоячей волны горения
Для стоячих цилиндрических волн горения с заданными значениями с и β также существует критический размер d1/2 , меньше которого они не существуют. На Рис. изображена зависимость критический размер цилиндрической стоячей волны d1/2 от величины параметра c при β=2, горизонтальной пунктирной линией показана ширина бегущей волны в бесконечном пространстве в материале с теми же значениями с и β.
Зависимость размеров цилиндрической стоячей волны d1/2 от флюенса φ0 изображена на Рис. она несколько отличается от зависимости в одномерном случае, однако, на зависимости наблюдается то же значение критического флюенса, ниже которого стоячей волны горения не существует.

## Slide 8: 6. Критический размер сферической стоячей волны горения
На Рис. изображена зависимость критического размера сферической стоячей волны горенияd1/2 от величины параметра c при β=2. Для сферических стоячих волн критический размер волны d1/2 является более существенным ограничением, чем для стоячих цилиндрических и плоских волн.
На Рис. изображена зависимость размеров сферической стоячей волны d1/2 от флюенса φ0. Как видно из этой зависимости, существует критический флюенс, ниже которого стоячей волны горения в данном материале не существует.

## Slide 9
7. Компьютерное моделирование цилиндрического реактора на стоячей волне горения
Компьютерная модель TWR/SWR представляет собой цилиндр, высотой – 20 см и радиусом – 2 м, заполненный топливом на основе двуокиси урана (зеркальные граничные условия на основаниях и свободная боковая поверхность).
В режиме бегущей волны (TWR) ядерное горение начинается в центральной области активной зоны, содержащей обогащенный уран. Когда концентрация 239Pu в 238U становится достаточно высокой благодаря его наработке по схеме 239U + n = 239U  239Np  239Pu, тогда появляется цилиндрическая волна горения, она отрывается от запальной области и продолжает движение к краям активной зоны в течение 60 лет.
В наших модельных расчётах скорость волны горения составляла ~1 см/год при мощности 250 МВт.
В режиме стоячей волны (SWR) форма волны определяется значением непрерывного параметра φmax.
В процессе горения этот профиль остается неизменным. Реактор состоял из 24 слоёв в каждом из которых моделировались ядерные реакции на ~ 200-ах изотопах.
Профиль волны TWR в установившемся режиме
Профили стоячих волн при различных начальных условиях
Профили стоячей волны для различных моментов времени

## Slide 10: 8. Компьютерное моделирование цилиндрического реактора на стоячей волне горения
Профиль концентрации плутония.
Профили концентраций урана и плутония
Профиль плотности нейтронного потока
- На верхних рисунках показаны профили концентраций 239Pu и 238U в стоячей волне. Из рисунков следует, что обеднённый уран выгорает в реакторе на 60 %, а выгруженное топливо ещё содержит 6 % невыгоревшего изотопа 239Pu.
- Рассмотрена активная зона, содержащая конструкционные материалы и теплоноситель. Стоячая волна горения в такой зоне сохраняет необходимый запас критичности.

## Slide 11
9. Компьютерное моделирование сферического реактора на стоячей волне горения
Компьютерная модель TWR/SWR представляет собой сферу, радиусом – 2 м, заполненный топливом на основе двуокиси урана.
В режиме бегущей волны (TWR), когда концентрация 239Pu в 238U становится достаточно высокой благодаря его наработке по схеме 239U + n = 239U  239Np  239Pu, тогда возникает сферическая волна горения, она отрывается от запальной области и продолжает движение к краям активной зоны и продолжает движение к краям активной зоны в течение 150 лет.
В наших модельных расчётах скорость волны горения составляла ~0.5 см/год при мощности 240 МВт.
В режиме стоячей волны (SWR) форма волны определяется значением непрерывного параметра φmax.
В процессе горения этот профиль остается неизменным. Реактор состоял из 29 слоёв в каждом из которых моделировались ядерные реакции на ~ 200-ах изотопах.
Профиль волны TWR в установившемся режиме
Профили стоячих волн при различных начальных условиях

## Slide 12: 10. Компьютерное моделирование сферического реактора на стоячей волне горения
Профиль концентрации плутония.
Профили концентраций урана и плутония
Профиль мощности по слоям стоячей
сферической волны горения
- На верхних рисунках показаны профили концентраций 239Pu и 238U в стоячей волне. Из рисунков следует, что обеднённый уран выгорает в реакторе на 45 %, а выгруженное топливо ещё содержит 7 % невыгоревшего изотопа 239Pu.
- Рассмотрена активная зона, содержащая конструкционные материалы и теплоноситель. Стоячая волна горения в такой зоне сохраняет необходимый запас критичности.

## Slide 13: Выводы
Волны ядерного горения существуют не только в одномерной геометрии, но и в системах с цилиндрической и сферической симметрией.
Построена теория стоячих волн ядерного горения в движущихся топливных средах с плоской, цилиндрической и сферической симметриями.
Установлены критерии существования стоячих волн ядерного горения в реакторах с различной симметрией активной зоны, построены диаграммы состояний таких реакторов.
Определены критические (минимально допустимые) размеры стоячих волн различной симметрии.

## Slide 14: ЛИТЕРАТУРА
1. Феоктистов Л. П. Нейтронно-делительная волна // Докл. Акад. Наук СССР. 1989, т. 309, с. 864-867..
2. Ellis T., Petroski R. Traveling-Wave Reactors: A Truly Sustainable and Full-Scale Resource for Global Energy Needs // Proceedings of ICAPP ‘10 San Diego, CA, USA, June 13-17, 2010 Paper 10189.
3. Gann V. V., Gann A. V. BENCHMARK on traveling wave fast reactor with negative reactivity feedback obtained with MCNPX code // 4 International Conference “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy” (NPAE-Kyiv2012) September 3 - 7, 2012, Kyiv, Ukraine. Proceedings Part II. P. 421- 425.
4. Лелеко Ю.Я., Ганн В.В., Ганн А.В. Моделирование реактора на стоячей волне ядерного горения // Труды Международной Научно-Технической Конференции «Компьютерное моделирование в наукоёмких технологиях». Харьков, 26-31мая 2016, Харьков 2016, стр.206-209
5. TERRAPOWER, LLC Traveling Wave Reactor Develop Program Overview // http://dx.doi.org/10.5516/NET.02.2013.520
6. Yu.Y. Leleko, V.V. Gann, A.V. Gann. NUCLEAR REACTOR ON CYLINDRICAL STANDING BURNING WAVE WITH AN EXTERNAL NEGATIVE REACTIVITY FEEDBACK // Problems of Atomic Science and Technology. 2017, № 2 (108), pp. 138-143.
7. V.V.Gann, Yu.Y.Leleko, A.V.Gann COMPUTER SIMULATION OF NUCLEAR REACTOR ON CYLINDRICAL STANDING BURNING WAVE // Proceedings of NUCLEAR 2017 The 10th International Conference on Sustainable Development through Nuclear Research and Education, Pitesti, 2017, May 24-26, pp. 161-168
8. Yu.Y. Leleko, V.V. Gann, A.V. Gann. SPHERICAL STANDING BURNING WAVE WITH EXTERNAL AUTOMATIC REACTIVITY CONTROL // Problems of Atomic Science and Technology. 2019, № 5 (123), pp. 18-24.